存储操作文档

2020.8.10

文档信息

| 版本 | 提交日期 | 相关组织和人员 | 版本描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2013-2-10 | 产品部 | 界面新功能 |
| V1.1 | 2014-1-8 | 产品部 | 界面新功能 |
| V1.2 | 2015-5-11 | 产品部 | 界面新功能 |
| V1.3 | 2017-5-25 | 产品部 | 界面新功能 |
| V1.4 | 2018-10-25 | 产品部 | 界面新功能 |
| V1.5 | 2019-7-1 | 产品部 | 界面新功能 |
| V1.6 | 2019-12-6 | 产品部 | 界面新功能 |
| V1.7 | 2020-8-10 | 产品部 | 界面新功能 |

目录

第1章	1

产品概述	1

1.1 闪存/磁盘混合统一存储产品概述	1

1.2 InnoView II管理界面简介	2

第2章	3

控制器 > 配置	3

2.1 运行环境	3

2.2 登陆系统	4

2.3 系统状态	5

2.3.1存储状态	5

2.3.2硬件状态	5

2.3.3存储性能	6

2.3.4磁盘IO	7

2.4网络	8

2.4.1网络端口	8

2.4.2 网络地址	10

2.4.3 DNS	13

2.4.4 网络路由	14

2.5 协议	16

2.6 用户/用户组	17

2.6.1 用户组	17

2.6.2 用户	19

2.7 高可用性管理	21

2.7.1 高可用性	22

2.7.2 网络监控（HA监控设置端口监控）	23

2.8 软件许可	24

2.8.1 添加	24

2.9 系统版本	25

2.9.1 上传升级包	25

2.9.2升级	26

2.9.2 启用	27

2.9.3 删除	27

2.10 系统时间	28

2.10.1 设置时间	28

2.10.2 NTP	29

2.10.3 禁用NTP	30

2.11 SNMP配置	30

2.11.1 TRAP	31

2.11.2 MIB	31

2.12 系统操作	32

2.12.1 重启	32

2.12.2 关闭	33

2.12.3 保存配置	35

2.12.4修改管理员密码	35

第3章	36

控制器 > 存储	36

3.1 磁盘	36

3.2 存储池	39

3.3 文件系统	43

3.3.1 创建文件系统	43

3.3.2 删除文件系统	45

3.3.3 修改文件系统	45

3.3.4创建快照	48

3.3.5 删除快照	48

3.3.6 一键恢复	49

3.3.7配额	49

3.3.8 设置权限	49

3.4 块设备	51

3.4.1 LUN	52

3.4.2 快照	54

3.4.3 映射	55

3.4.4 目标组	57

3.4.5 主机组	59

3.4.6 主机列表	61

3.4.7 一致性组	62

3.5 iSCSI	65

3.5.1 目标	66

3.5.2 启动器	67

3.5.3 目标门户组	69

3.6 NFS导出	70

3.6.1创建	71

3.6.2 删除	72

3.6.3 修改	72

3.7 CIFS导出	73

3.7.1 创建	73

3.7.2 删除	74

3.7.3 修改	74

3.7.4 域/工作组	75

3.8 FTP配置	76

3.8.1 配置FTP	76

3.9 智能分层	77

3.10 镜像	79

3.10.1 会话	79

3.10.2 启用	80

3.10.3 关闭	81

3.10.4 增加	81

3.10.5 修改	82

3.10.6 移除	83

第4章	84

控制器 > 诊断	84

4.1 日志	84

4.2 诊断	85

4.3 事件/提醒	85

前言

《存储使用说明书》既可用作高效的闪存/磁盘混合统一存储系统的管理员指南，又可用作其用户指南。本指南主要介绍如何使用基于浏览器的InnoView II图形用户界面（graphical user interface，GUI）来设置和管理您的闪存/磁盘混合统一存储系统。

本书的结构

本指南包含有关配置和管理闪存/磁盘混合统一存储系统的说明。

第一章 概述 产品功能及特性

第二章 描述存储基本设置的方法

第三章 介绍存储配置方法

第四章 介绍存储日志查看及诊断方法

术语介绍

下面列出了本书用到的一些技术术语与所写。

| 术语/缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| NFS | 网络文件系统（Network Filesystem），是UNIX/LINUX支持的文件系统中的一种，它允许网络中的计算机之间通过TCP/IP网络共享资源。在NFS的应用中，本地NFS的客户端应用可以透明地读写位于远端NFS服务器上的文件，就像访问本地文件一样。 |
| CIFS | 通用 Internet 文件系统 (Common Internet File System, CIFS) ，使程序可以访问远程Internet计算机上的文件并要求此计算机提供服务。CIFS 使用客户/服务器模式。客户程序请求远在服务器上的服务器程序为它提供服务。服务器获得请求并返回响应。CIFS是公共的或开放的SMB协议版本，并由Microsoft使用。SMB协议在局域网上用于服务器文件访问和打印的协议。像SMB协议一样，CIFS在高层运行，而不像TCP/IP协议那样运行在底层。CIFS可以看做是应用程序协议如文件传输协议和超文本传输协议的一个实现。 |
| SCSI | 小型计算机接口 |
| iSCSI | Internet 小型计算机系统接口 |
| NAS | 网络附加存储，一般支持NFS,CIFS,FTP,iSCSI等存储协议 |
| RAID | 独立磁盘冗余阵列，用于提高磁盘访问速度和可靠性，根据不同的磁盘组织方式分为不同的级别，如0、5、0+1等 |
| FCP | （Fibre Channel Protocol）光纤通道协议，其中Fiber Channel是一种高速网络技术标谁（T11）,Fiber Channel简称FC，FC拥有FC-0、FC-1、FC-2、FC-3、FC-4等协议层，定义了从物理层到传输层的规范。FCP，即光纤通道协议，是指对SCSI的界面协议或FC-4层映射。 |
| 块设备 | 本系统中指LUN（逻辑单元号） |

# 第1章

# 产品概述

本章概述了闪存/磁盘混合统一存储系统和InnoView II基于浏览器的图形用户界面。其中包含以下各节：

- 第1页的“ 闪存/磁盘混合统一存储产品概述

- 第1页的“InnoView II管理界面简介

## 1.1 闪存/磁盘混合统一存储产品概述

SV5000存储是我司科技研发的新一代闪存/磁盘混合统一存储系统，具有高可靠、高性能、易管理以及丰富的企业级功能。其主要特点有：

  - 统一存储架构设计（NFS、CIFS、iSCSI、FCP多协议支持）

  - 存储无限制（单卷容量以及快照数量无限制）

  - 多层次数据完整性保护（RAID P3三重校验数据保护技术、指针型快照技术和自愈功能的OFS存储文件系统）

  - 混合存储池（存储池内SSD、SAS、SATA三种硬盘紧密集成）

  - 存储高效率（OmniDedup重复数据删除和OmniCompress数据压缩技术）

  - 灵活卷管理技术（OmniVol灵活卷管理技术）和自动精简配置存储管理技术

  - OmniMirror容灾技术

  - OmniCache大容量智能二级缓存

## 1.2 InnoView II管理界面简介

  - 登录https://IP:5000	   用户名:密码admin password

  - InnoView II管理界面基于WEB浏览器作为存储常用的管理方式，十分简便地引导您完成存储及其部件的安装和配置任务。不需要学习任何命令行或语言，只需浏览器，您就可以通过轻松的点击各个操作菜单完成配置和管理。

图1 -1		InnoView II管理界面

# 第2章

# 控制器 > 配置

1.网络端口、地址、网关（或静态路由）、DNS的配置及修改操作

2.NFS、CIFS、iSCSI、FCP协议的开启和关闭操作

3.存储系统内置用户和用户组的添加、修改及删除操作

4.存储高可用性的相关操作：针对双控制器存储产品的服务接管、恢复和

计划内维维操作

5.软件许可的添加、删除操作

6.系统版本的升级和启用、删除等操作

7.系统时间的修改及设置NTP服务等操作

8.存储系统的关闭和重新启动等操作。

## 2.1 运行环境

为使您能正确使用InnoView II管理界面，请先确保您所使用的客户端的系统运行环境符合下列要求：

- 浏览器：Internet Explorer 8.0以上版本，Firefox 1.0以上版本，Mozilla 1.7以上版本；

- 屏幕分辨率在1024×768以上；

- 客户端至少可以直连管理端口GM2默认管理IP地址为：10.254.239.243/244）

## 2.2 登陆系统

请按照以下步骤快速登陆InnoView II管理界面：

- 存储加电启动后，确认可以在管理客户端通过“ping”命令测试至存储管理端口的连通性

- 在客户端浏览器的地址栏中输https://10.254.239.243:5000 (存储默认管理IP地址) 并回车

- 出现InnoView II管理界面的登陆页面，输入默认的用户名“admin”和默认密码“password”直接单击“登陆“即可。

## 2.3 系统状态

### 2.3.1存储状态

( “状态”选项卡：显示系统信息、存储容量、通知/提醒、文件系统等状态图表，可以很直观的看到系统的资源使用情况

### 2.3.2硬件状态

( “硬件状态”选项卡：显示当前硬件健康指标

在机房意外断电时，存储电源模块有个小电池会继续供电半小时左右，保证存储缓存中的数据写入到数据盘中；下次启动存储会报警，电源模块会充电，电量达90%以上即可恢复正常。

### 2.3.3存储性能

( “性能”选项卡：显示CPU利用率、网络吞吐量、文件系统OPS、存储池吞吐量、块设备吞吐量、块设备IOPS等性能图表，可以非常直观的显示各项存储性能指标

### 2.3.4磁盘IO

( “磁盘IO”选项卡：显示磁盘实时的负载信息，参数主要观察IO忙碌百分比，业务压力较高时数据盘比率较高，热备盘比率为0，校验盘较低。

## 2.4网络

### 2.4.1网络端口

( “端口”选项卡：用于配置物理网络端口状态的启用、关闭、删除和端口绑定配置

( “启用”按纽：用于对物理网络端口的“激活状态”显示为“inactive”的端口启用的操作，方法为：单击选中需要启用的物理网络端口，点击“启用”按纽即可启用此物理网络端口。

( “禁用”按纽：用于对物理网络端口的“激活状态”显示为“active”的端口禁用的操作，方法为：单击选中需要禁用的物理网络端口，点击“禁用”按纽即可禁用此物理网络端口。

( “端口绑定”按纽：只能对物理网络端口的“激活状态”显示为“inactive”的端口创建端口绑定。方法为：点击“端口绑定”按纽，在“端口绑定”弹出窗口中选择“分组选择策略”，在“绑定名称”的输入框中输入绑定名称，然后在“请选择端口”的下接输入框依次点击选中需要加入端口绑定的物理网络端口并点击“确认”按纽即可完成端口绑定的创建。（下图显示绑定完成为静态绑定，不做lacp协商，此种模式为最佳部署）

注：端口绑定：分组选择策略。物理层地址:根据网络数据包的源和目标MAC地址选择对外发送网络接口；IP地址:根据网络数据包的源和目标IP地址选择对外发送网络接口；TCP/UDP端口:根据网络数据包中包含的上层协议信息选择对外发送网络接口。对于TCP和UDP，这包括源和目标端口。

( “删除”按纽：用于对已创建“端口绑定”并且“激活状态”显示为“inactive”的端口从存储系统中删除的操作，方法为：单击选中需要删除并且“激活状态”显示为“inactive”的已绑定端口，点击“删除”按纽，然后在“删除链接确认”弹出窗口中点击“确认”按纽即可系统中删除此绑定端口。

( “修改”按纽：用于对已创建的“端口绑定”就行修改，“端口名称”是不能修改的，“策略”和端口数量的增加减少都是可以在“active”状态下进行的。

### 2.4.2 网络地址

( “地址”选项卡：用于配置在“控制器 > 配置 > 网络 > 端口”中物理网络端口的“激活状态”显示为“active”的网络端口进行IP地址的添加、修改、删除等操作( “添加”按纽：选中需求添加IP地址的网络端口，点击“添加”按纽，依次在弹出的“新建IP地址”窗口中“IP地址”输入框中输入IP地址，在“子网掩码”输入框中输入子网掩码，在“首选控制器”下拉输入框点击选择配置的IP地址属于哪个存储控制器，然后点击“确认”按纽完成此网络端口IP地址的添加。（注：“首选控制器”参数解释：a、“本地”是指该端口名称的IP地址任何时间都只对当前控制器有效；b、“控制器A(浮动)” 是指该端口名称的IP地址在双控制模式时默认的属主为控制器A，只有在发生故障切换时才可以附加给控制器B；c、“控制器B(浮动)” 是指该端口名称的IP地址在双控制模式时默认的属主为控制器B，只有在发生故障切换时才可以附加给控制器A）

( “修改”按纽：选中需求修改IP地址的网络端口，点击“修改”按纽，依次在弹出的“修改IP地址”窗口中“新IP地址”输入框中输入新的IP地址，在“子网掩码”输入框中输入新的子网掩码，然后点击“确认”按纽完成此网络端口IP地址的修改

( “删除”按纽：选中需求删除IP地址的网络端口，点击“删除”按纽，在弹出的“删除地址确认”窗口中点击“确认”按纽完成此网络端口IP地址的删除

### 2.4.3 DNS

( “DNS”选项卡：DNS（Domain Name System，域名系统），因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。“DNS”菜单在本系统中用于修改和删除DNS相关配置。

( “修改”按纽：（此配置为非必须配置项）：点击“DNS”菜单，然后点击“修改”按纽，在弹出的“修改网络配置”窗口中“主机名称”输入框中输入主机名，在“首选域名服务器(IP)”输入框中输入首选DNS服务器IP地址，在“备选域名服务器(IP)”输入框中输入备用DNS服务器IP地址，在“搜索域”输入框中输入根域域名（一般为顶级域名），点击“确认”按纽完成DNS相关的修自以为是操作。

( “清除DNS”按纽：点击“清除DNS”按纽，在弹出的“清除DNS”窗口中，点击“确认”按纽即可DNS所有的配置。

### 2.4.4 网络路由

( “路由”选项卡：为网络中不同子网之间数据访问提供转发的服务，根据协议可分为静态路由协议和动态路由协议，本系统中主要使用静态路由协议。。

( “添加路由”按纽：（此配置为非必须配置项）：点击“路由”菜单，然后点击“添加路由”按纽，在弹出的“修改网络配置”窗口中“目标网络”输入框处留空并在“路由/网关地址(IP)”输入框中输入网关IP地址，点击“确认”按纽即可完成网关的添加操作。

添加网关

添加路由

( “清除路由表”按纽： 清除存储系统静态路由配置，点击“清除路由表”按纽，在弹出“清除路由表”的窗口中点击“确认”即可清除所有的路由配置信息。

## 2.5 协议

( “协议”菜单：配置FTP、NFS、CIFS、iSCSI/FCP、SNMP、OmniGateway、Rsync协议的开启和关闭。

下面以“iSCSI/FCP协议”开启和关闭为例：

( iSCSI/FCP协议开启：点击“协议”菜单，单击选中名称为“iSCSI/FCP”的列表行，当右侧“状态”显示为“disabled”时点击“开启”按纽，同时确认右侧“状态”显示为“online”时说明iSCSI/FCP协议开启成功。

( iSCSI/FCP协议关闭：点击“协议”菜单，单击选中名称为“iSCSI/FCP”的列表行，当右侧“状态”显示为“online”时点击“关闭”按纽，同时确认右侧“状态”显示为“disabled”时说明iSCSI/FCP协议关闭成功。

## 2.6 用户/用户组

( “用户/用户组”菜单：用于配置存储系统用户（主要用于CIFS和FTP）的添加、修改、删除及内置用户组的添加和删除操作，系统中默认存在“other”用户组并且不可删除。

### 2.6.1 用户组

( 添加用户组：点击“用户/用户组”菜单后进入用户/用户组的设置，点击“用户组”选项卡，点击“添加”按纽，在弹出的“添加用户组”窗口中“名字”输入框中输入用户组名称，“用户组ID（可选）”输入框可留空由系统自动生成用户组ID，也可根据提示输入从100到60000 的数字作为用户组ID，然后点击“确认”按纽完成用户组的添加操作。

( 删除用户组：点击“用户/用户组”菜单后进入用户/用户组的设置，点击“用户组”选项卡，单击选中需要删除的用户组列表行，点击“删除”按纽，在弹出的“删除用户组”窗口中点击“确认”按纽即可完成选中用户组的删除操作。

### 2.6.2 用户

( 添加用户：点击“用户/用户组”菜单后进入用户/用户组的设置，点击“用户”选项卡，点击上方的“添加”按纽，在弹出的“添加用户”窗口中“名字”输入框中输入用户名称，“密码”输入框和“确认密码”输入框中输入相同的密码，“用户ID（可选）”输入框可留空由系统自动生成用户ID，也可根据提示输入从100到60000 的数字作为用户ID，在“用户组”下拉选择输入框点击选 择要加入的用户组，然后点击“确认”按纽完成用户的添加操作。

( 修改用户：点击“用户/用户组”菜单后进入用户/用户组的设置，点击“用户”选项卡，单击选中下方需要修改的用户信息，点击上方的“修改”按纽，在弹出的“修改用户”窗口中完成修改用户密码和用户属组的操作。

( 修改用户密码：点击“用户/用户组”菜单后进入用户/用户组的设置，点击“用户”选项卡，单击选中下方需要修改的用户信息，点击上方的“修改”按纽，在弹出的“修改用户”窗口中“新密码”和“确认密码”输入框中输入两次相同的密码，然后点击“确认”按纽即可完成用户密码的修改操作。

2.2．修改用户使其支持FTP：点击“用户/用户组”菜单后进入用户/用户组的设置，点击“用户”选项卡，单击选中下方需要修改的用户信息，点击上方的“修改”按纽，在弹出的“修改用户”窗口中“新密码”和“确认密码”输入框中输入两次相同的密码，同时勾选“FTP用户”多选框，然后点击“确认”按纽完成修改用户操作。

( 删除用户：点击“用户/用户组”菜单后进入用户/用户组的设置，点击“用户”选项卡，单击选中需要删除的用户，点击“删除”按纽，在弹出的“删除用户”窗口中点击“确认”按纽即可完成选中用户的删除操作。

## 2.7 高可用性管理

( “高可用性管理”菜单：只针对双控制器存储可用，用于监控、管理两个控制器之间的HA服务。其中，右侧默认显示高可用性各指标的状态，“角色”说明我们当前操作的属于哪个控制器，显示为“uspa”说明当前正在A控制器上操作，显示为“uspb”说明当前在B控制器上操作；“USPA状态”和“USPB状态”均显示为“normal”说明当前存储双控制器之前的故障切换服务正常。

### 2.7.1 高可用性

( “接管”按纽：用于“角色”显示为“uspa”对USPB控制器的计划内停机、维护时接管属组为USPB的IP资源及存储池的各种服务资源或“角色”显示为“uspb”对USPA控制器的计划内停机、维护时接管属组为USPA的IP资源及存储池的各种服务资源的接管操作。点击“接管”按纽，在弹出的“接管”窗口中点击“确认”按纽即可完成对当前操作的控制器监测的另一个成员控制器相关服务的的控管操作；

操作完成后，状态如下图显示：

( “恢复”按纽：用于“角色”显示为“uspa”时且“USPA状态”为“takeover”、““USPB状态”为“standby”时恢复USPB的IP资源及存储池的各种资源服务或“角色”显示为“uspb”且“USPA状态”为“standby”、“USPB状态”为“takeover”时恢复USPA的IP资源及存储池的各种资源服务的操作。点击“恢复”选项卡，在弹出的“恢复”窗口中点击“确认”按纽即可完成控制器状态为“standby”的控制器各种资源服务的恢复操作。

### 2.7.2 网络监控（HA监控设置端口监控）

( “网络监控”选项卡：用于监控本控制器网络端口是否接通，是系统的安全保障机制。( “配置”按纽：配置具体的HA网络监控。具体操作：点击“配置”按纽，在弹出的“配置”对话框中“超时间间”输入框中输入超时时间，范围在1-20秒之间；在“IP列表”输入框中键入IP地址并以回车换行，注：至少3个IP，点选“开启”并点击“确认”按纽完成配置。

注：配置是在两端同时执行。必须设置至少3个端口的网络，其中一个接通就为接通状态。页面会显示每个IP的接通状态，n/a为未接通，ok为接通状态。若为未接通状态，另一控制器就会执行接管操作，这个功能依赖于HA服务开启LINK监控（默认为关闭）。

## 2.8 软件许可

### 2.8.1 添加

( “添加”选项卡： 用于软件许可的添加操作。点击“添加”选项卡，在弹出的“添加许可证”窗口中“请在下面文本区域输入许可证内容”下方的输入框中输入需要许可证，点击“确认”按纽即可完成许可证添加。

## 2.9 系统版本

( “系统版本”菜单：用于存储系统软件版本的状态显示、升级、启用、删除等相关的操作管理。

### 2.9.1 上传升级包

( “上传”按纽： 用于上传升级包文件到存储系统。点击“开始上传”，开始上传升级文件到存储系统

### 2.9.2升级

( “升级”按纽： 用于存储系统软件版本的的升级操作。选择之前上传的升级包，如下图：

点击“确认”按纽等待升级完成，也可以在正在升级的版本“完整性”显示为“fail”时点击“终止升级”选项卡，在弹出的“终止升级”窗口中点击“确认”按纽终止升级（情况少见）

### 2.9.2 启用

( “启用”按纽： 用于在软件版本列表中软件版本对应的“完整性”状态为“OK”时选择启用的系统版本的操作。单击选中下方需要启用的软件版本，点击“启用”选项卡，在弹出的“启用版本”窗口中点击“确认”按纽即可启用选中的系统版本

### 2.9.3 删除

( “删除”按纽： 用于在软件版本列表中软件版本对应的“完整性”状态为“OK”时选择删除系统版本的操作。单击选中下方需要删除的软件版本，点击“删除”按纽，在弹出的“删除版本”窗口中点击“确认”按纽即可删除选中的系统版本

## 2.10 系统时间

( “系统时间”菜单：用于存储系统时间的相关的操作。

### 2.10.1 设置时间

( “设置时间”按纽： 用于用户自定议系统时间的设置操作。点击“设置时间”按纽，在弹出的“设置系统时间”的窗口中“日期”输入框中依次输入年、月、日相关的信息；在“时间”输入框中分依次输入小时、分钟、秒相关的信息，然后点击“确认”按纽完成系统时间的设置操作

### 2.10.2 NTP

( “设置NTP”选项卡： 用于设置NTP（Network Time Protocol，网络时间协议）服务器让存储系统的系统时间与其同步的操作。点击“设置NTP”选项卡，在弹出的“设置NTP时间服务器”窗口中在“NTP时间服务器名称”输入框中输入NTP时间服务器的IP地址或域名，点击“确认”按纽即可完成NTP时间服务器的设置，完成后即可在“系统时间”下方显示当前的状态

注：NTP（Network Time Protocol，网络时间协议）是用来使网络中的各个计算机时间同步的一种协议。

### 2.10.3 禁用NTP

( “禁用NTP”选项卡： 用于取消系统时间与NTP时间服务器同步的设置操作。点击“禁用NTP”选项卡按纽，在弹出的“禁用NTP服务”窗口中点击“确认”按纽即可完成操作，此后系统时间采用本地系统时间（即用户设置的时间），同时“NTP时间服务器”状态显示为“disabled”。

## 2.11 SNMP配置

简单网络管理协议（SNMP，Simple Network Management Protocol ），由一组网络管理的标准组成，包含一个应用层协议数据库模型和一组资源对象。该协议能够支持网络管理系统，用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况。该协议是互联网工程工作小组（IETF，Internet Engineering Task Force）定义的internet协议簇的一部分。SNMP的目标是管理互联网Internet上众多厂家生产的软硬件平台，因此SNMP受Internet标准网络管理框架的影响也很大。SNMP已经出到第三个版本的协议，其功能较以前已经大大地加强和改进了。

SNMP是基于TCP/IP协议族的网络管理标准，是一种在IP网络中管理网络节点（如服务器、工作站、路由器、交换机等）的标准协议。SNMP能够使网络管理员提高网络管理效能，及时发现并解决网络问题以及规划网络的增长。网络管理员还可以通过SNMP接收网络节点的通知消息以及告警事件报告等来获知网络出现的问题。SNMP管理的网络主要有三部分组成：（1）被管理的设备 （2）SNMP代理 （3）网络管理系统网络中被管理的每一个设备都存在一个管理信息库（MIB，Management Information Base）用于收集并储存管理信息。通过SNMP协议，NMS（Network management system）能获取这些信息。被管理设备，又称为网络单元或网络节点，可以是支持SNMP协议的路由器、交换机、服务器或者主机等等。SNMP代理是被管理设备上的一个网络管理软件模块，拥有本地设备的相关管理信息，并用于将它们转换成与SNMP兼容的格式，传递给NMS。NMS运行应用程序来实现监控被管理设备的功能。另外，NMS还为网络管理提供大量的处理程序及必须的储存资源。

### 2.11.1 TRAP

( 增加 ：点击增加按钮，就会弹出一个对话框，根据对话框提示配置trap。

( 版本 ：SNMP版本有1，2两个版本，可以顺便选取一个。

( 目的端：输入目标IP地址。

(注意：要输入正确的IP地址，IP地址最好在一个网关内。

( 端口：默认端口是162，可以更改，更改需要注意端口是否被占用。

(具体操作如图：

### 2.11.2 MIB

MIB定义了可访问的网络设备及其属性,由对象识别符(OID，Object identifier)唯一指定。MIB是一个树形结构,SNMP协议消息通过遍历SNMP MIB树形目录中的节点来访问网络中的设备。

( 点击右键另存为可以下载MIB文件，也可以直接单击左键，直接用当前的浏览器下载MIB文件

MIB文件中定义了监控项的OID，下面简述通过OID来监控存储系统参数:

## 2.12 系统操作

( “系统操作”菜单：用于对存储系统的关闭、重启和对系统配置进行保存的操作。

### 2.12.1 重启

( “重启”按纽：当“重启”操作区域选单选按纽选中“本机”时可完成对当前操作的控制器进行重启操作；当“重启”操作区域选单选按纽选中“系统”时可完成对存储系统中USPA控制器和USPB控制器这两个成员控制器进行重启操作。点击选择“本机”单选按纽，然后点击“重启”按纽，在弹出的“重启本机”窗口中点击“确认”按纽即可完成对当前操作的按制器的重启操作；点击选择“系统”单选按纽，然后点击“重启”按纽，在弹出的“重启整个系统”窗口中点击“确认”按纽即可完成对USPA和USPB这两个成员按制器的重启操作。

### 2.12.2 关闭

( “关闭”按纽：当“关闭”操作区域选单选按纽选中“本机”时可完成对当前操作的控制器进行关闭操作；当“关闭”操作区域选单选按纽选中“系统”时可完成对存储系统中USPA控制器和USPB控制器这两个成员控制器进行关闭操作。点击选择“本机”单选按纽，然后点击“关闭”按纽，在弹出的“关闭本机”窗口中点击“确认”按纽即可完成对当前操作的按制器的重启操作；点击选择“系统”单选按纽，然后点击“关闭”按纽，在弹出的“关闭整个系统”窗口中点击“确认”按纽即可完成对USPA和USPB这两个成员按制器的关机操作。

### 2.12.3 保存配置

( “保存配置”按纽：用于对当前系统所有配置和对数进行保存。注意：对存储系统配置和参数的所有修改都必须做“保存配置”操作，防止系统因为计划内或计划外停机或重启导致如网络、用户信息、LUN映射等配置信息丢失！点击“保存配置”按纽，存储系统会自动将当前内存中的配置信息保存到磁盘上。Web界面右上角有快捷方式。

### 2.12.4修改管理员密码

( “修改管理员密码”按纽：用于修改“admin”用户的密码。由于存储系统“admin”用户既作为管理存储的管理员，又可以作为CIFS协议的验证用户。“修改管理员密码”操作会同时重置作为系统管理员和作为CIFS协议用户的“admin”用户密码。具体操作：点击“修改管理员密码”，在弹出的“修改管理员密码”对话框中“新密码”和“确认密码”输入框中输入相同的密码，点击“确认”即可。

# 第3章

# 控制器 > 存储

本章介绍存储系统磁盘、存储池、文件系统、块设备（LUN）相关创建、删除、修改的相磁操作

## 3.1 磁盘

( “磁盘”菜单：用于显示每个磁盘对应的槽位名字、容量、属主、状态、存储池、产品ID、生产商ID等详细信息及改变磁盘默认属主控制器和对新加入存储系统的扩展盘柜与扩展盘柜内硬盘进行盘柜编号及硬盘槽位号映射关系的设置。

( 信息列表解释：

(名字：槽位对应的磁盘名称

(容量：磁盘容量

(状态：busy    (磁盘上存在存储池)

Cache  (磁盘作为cache使用)

Spare   (磁盘作为热备盘)

Free    (磁盘未使用)

(存储池：该磁盘上存在的存储池，括号外是存储池名，括号内是控制器名

(属主：磁盘默认的属主控制器

(产品ID：磁盘的具体型号

(生产商ID：磁盘生产厂商信息

( 注：点击信息列表中磁盘信息的某一项会在下方显示出该设备的ID。

( “属主”按纽：设置“状态”为“free”的硬盘的默认属主控制器。具体操作如下：点击“属主”按纽，在弹出的“设置属主”窗口中下拉菜单点击选择“清除属主”、“控制器A”或“控制器B”，点击“确认”按纽即可清除磁盘属主或改变磁盘属主。可一次性多选（ctrl+鼠标多选）

( “映射扩展柜”按纽：设置新加入存储系统的扩展盘柜与扩展盘柜内硬盘进行盘柜编号及硬盘槽位号映射关系。点击“映射扩展柜”按纽，在弹出的“映射扩展柜”对话框中点击“确认”即可自动对新加入的扩展柜自动设置映射关系。

点击映射完成后名字将会有变化（名字编号分两部分，中间用“.”隔开，前半部分为盘柜ID一般为从控制器出来连接的第一个磁盘柜，如果编号为C开头则指内置盘控制器；后半部分为单颗磁盘在盘柜中的位置）：

( “站点”按纽：只有双活配置情况下可以点击使用，查看不同站点（站点可以理解为不同机柜或数据中心）磁盘情况

( “SMART”按纽：用于监控硬盘状态、预测硬盘故障。选中磁盘（只能选择单个）点击“SMART”,会弹出窗口显示磁盘状态

( “定位磁盘”按纽：用于定位磁盘在设备上对应的硬盘槽位。选中磁盘（只能选择单个）点击“定位磁盘”，在弹出的会话框中选择“开启当前硬盘指示灯”确认。在设备上可根据磁盘指示灯的闪烁频率确认硬盘位置。（该项主要用于更换坏，而坏盘没有报警情况，确定坏盘位置）

( “显示本地”按纽：按钮如果为显示本地，则只显示属主为自身控制器的磁盘信息；如果为显示所有，则显示所有的磁盘信息

( “刷新”按纽：刷新“名字、容量、属主、状态、存储池、产品ID、生产商ID”等信息显示信息

## 3.2 存储池

( “存储池”菜单：可以通过创建存储池来管理磁盘，磁盘在存储池中以raid组形式存在，一个以上的raid组组成存储池，存储池磁盘在系统里最大的逻辑单元。点击“存储池”菜单，窗口右侧列表会显示系统当前操作的控制器上存储池的详细信息。信息内容包括“名字、当前可用、已使用、首选控制器、智能分层、读cache、写cache状态”等

“创建”选项卡：可以通过创建存储池来管理磁盘，操作流程如下。

- 点击“创建”用选项卡，在新弹出的创建存储池窗口中“名称”输入框中输入要创建的存储池名称。

- 在“写CACHE”与“读CACHE”选择输入框处点击选择模式：禁用、共享、独占。
（注1：“写CACHE”需配置偶数个SSD做写log盘；
       “读CACHE”需配置NVME加速卡做读cache盘。
  注2：禁用模式表示不开启功能；共享模式表示所有存储池共享使用“读写CACHE”盘，独占模式表示指定存储池独自占用指定的“读写CACHE”盘。）

- 在“策略”选择输入框处点击选择模式：手动、性能优先、容量优先。

（注：手动模式：可人为划分raid组个数，每个raid组内盘数。但创建存储池内每个raid组只能选着盘数在14块以内，热备盘后需手动添加。 
      性能、容量模式：创建存储池时选择盘数无限制，但池内raid组个数、组内盘个数、热备盘个数，由系统自定义。）

- 在“RAID”级别选择输入框处点击选择raid级别:

MIRROR：用户写入硬盘的数据将百分之百地自动复制到另外一个硬盘上。(raid1)    注意：硬盘必须容量、规格相同。至少两块硬盘。

RAIDP1：一块硬盘损坏的情况下，仍可照常工作。有一块校验盘。（raid5）

注意：至少三块硬盘

RAIDP2：两块硬盘同时发生故障时仍旧可以工作。有两块校验盘。（raid6）

注意：至少四块硬盘

RAIDP3：三块硬盘同时发生故障时仍旧可以工作。有三块校验盘。

注意：至少五块硬盘

CACHE：将读CACHE设备作为缓存加入系统，使系统的传输效率更高。（开启“读cache”才可以在选择框中显示并选择。）

注意：设备需具备CACHE盘，一般为nvme卡。

LOG：将写CACHE设备作为缓存加入系统，使系统的传输效率更高。（开启“写cache”才可以在选择框中显示并选择。）

注意：设备需具备偶数SSD盘。

SPARE：热备盘，当存储池中一个硬盘出现故障，系统会自动使用热备盘替换。

- “磁盘列表”选择输入框处点击选择磁盘。所选磁盘将用于创建存储池。

( 存储池RAID级别参数解释：

( RAID0：适用于数据安全要求不高的场合。注意：RAID0的硬盘必须容量、规格相同

( MIRROR：用户写入硬盘的数据将百分之百地自动复制到另外一个硬盘上，至少两块硬盘。

注意：硬盘必须容量、规格相同。

( RAIDP1：一块硬盘损坏的情况下，仍可照常工作。有一块校验盘。

注意：至少三块硬盘

( RAIDP2：多个硬盘同时发生故障时仍旧可以工作。有两块校验盘。

注意：至少四块硬盘

( RADIP3：多个硬盘同时发生故障时仍旧可以工作。有三块校验盘。

注意：至少五块硬盘

( SPARE：热备盘，当存储池中一个硬盘出现故障，系统会自动使用热备盘替换。

( “删除”按纽：“删除”选项卡：用于删除存储池。点选中某一个存储池，点击“删除”，在弹出“删除存储池”会话框点击确认。

注意：（1.）如果存储池上有文件系统或块设备将不能删除。

（2.）部分情况下，存储池会处于busy状态，需要点选“强制删除”才能删除。

( “修改”按纽：修改存储池对智能分层的支持与否和扩容存储池，点击“修改”按纽，在弹出的“修改存储池”对话框中，勾选“智能分层”给存储池添加读写缓存或取消勾选“智能分层”删除读写缓存；在“RAID级别”下拉输入框中选择RAID级别；在“磁盘列表”下拉选择框中选择添加需要加入存储池的硬盘，点击“添加”按纽扩容RAID磁盘组至存储池中，注意：此操作不可逆，最后点击“确认”按纽完成对此存储池的修改。

（注意：扩容时，RIAD级别建议和原始池的级别一致）

(  “移除”按纽：从存储池中移除状态为FAULTED的磁盘和热备磁盘，点击“移除”按纽，在弹出的“移除SPARE/FAULTED磁盘”的对话框中单选选中要移除的状态为FAULTED的磁盘和热备磁盘（一次只能选中一块磁盘），点击“确认”按纽即可删除。

( “刷新”按纽：用于刷新存储池列表

## 3.3 文件系统

### 3.3.1 创建文件系统

“文件系统”菜单：分为“文件系统”、“快照”、“配额”三部分，用于对存储系统中存储池之上文件系统的创建、删除、修改、设置权限、创建快照、删除快照、恢复快照、使用空间划分的操作，之后对系统中存在的文件系统可以设置windows系统的CIFS共享和Unix、Linux系统的NFS导出操作。

- “创建”选项卡：用于在存储系统中存储池之上文件系统的创建的操作，操作流程。

- 点击“创建”选项卡按纽，在 弹出的“创建文件系统”窗口中“名称（备注）”输入框中输入要创建的文件系统的名称和备注。

- 在“存储池”选择输入框处点击选择文件系统创建在哪个存储池上。

- 在“容量”输入框后下拉选择输入框选择容量单位（T表示最小单位是TB、G表示最小单位是GB、M表示最小单位是MB）并在输入框内输入要创建文件系统的大小值。

- 在“块大小”选择输入框处点击选择文件系统默认的数据块大小。

- 在“去重、压缩”选择输入框处点击选择文件系统是否开启功能和模式，默认关闭。

- 在“自动精简配置”处选择是否启用精简配置的文件系统，文件系统默认推荐使用精简配置

- 在“网盘标识”处选择是否启用此功能，文件系统默认推荐关闭网盘标识

- 在“快照是否占用此文件系统空间”处选择是否占用，文件系统默认推荐“是”

### 3.3.2 删除文件系统

( “删除文件系统”选项卡：用于在存储系统中存储池之上已存在的文件系统的删除的操作。点击“删除文件系统”选项卡按纽，在弹出的“删除文件系统”窗口中点击“确认”按纽即可完成无快照文件系统的删除操作 (注：对于有快照的文件系统，需勾选“强制删除”多选框才能完成文件系统的删除，删除操作需谨慎操作，删除文件系统后原有文件系统内的数据将被删除！！！)

### 3.3.3 修改文件系统

- “修改”选项卡：用于在存储系统中存储池之上已存在的文件系统的容量、块大小、去重、压缩、快照等选项进行修改的操作。

- 单点选中需要修改的文件系统，点击“修改”选项卡按纽，在弹出的“修改文件系统”窗口中“容量”输入框中输入修改后的容量。（注：修改后的值不能高于总可使用空间，不能低于已使用空间）

- 在“块大小”下拉选择输入框处点击选择修改文件系统的数据块大小

- 在“去重”下拉选择输入框处点击选择文件系统支持的去重选项

- 在“压缩”下拉选择输入框处点击选择文件系统需要支持的压缩类型

- 在“自动精简配置”处选择是否启用精简配置的文件系统。默认推荐使用精简配置

- 在“定时快照”勾选即为开启定时快照功能并人为设置自动快照的周期，系统默认的快照策略为每天凌晨0:30自动为文件系统创建一个快照。

- 在“网盘标识”处选择修改此功能，文件系统默认推荐关闭网盘标识

- 在“快照是否占用此文件系统空间”处选择修改是否占用，文件系统默认推荐“是”

( 相关参数解释：

( 名称：文件系统在存储系统内的标识名称。

( 容量：显示修改后文件系统的空间大小。

( 块大小：文件系统使用多大的数据块作为文件系统的组织单位，此处可选大小为4K-1M。

( 去重：显示当前文件系统是否启用重复数据删除技术。此处选项如下图所标，“on”为默认的去重算法；“off”为不启用重复数据删除技术；“verify”表示为避免出现哈希碰撞，采用逐比特比对的去重算法。

( 压缩：显示当前文件系统是否启用数据压缩技术技术和可供选择的压缩算法。“on”启用默认的压缩算法；“off”为不启用压缩；其它选顶分别为不同有压缩算法。（zfs中的集中压缩算法：lzjb、zle、lz4、gzip）

Lzjb：为默认算法效率居中

Zle：使用较为少。

Gzip：1 压缩比最小处理速度最快，9 压缩比最大但处理最慢

lz4：能获得很好的压缩速度，但压缩的文件比用gzip稍大。Lz4为lzjb的替代

( 自动精简配置：文件系统是写即分配的组织方式。“是”即启用精简配置；否则不启用精简配置。

( 网盘标识：是否将此文件系统作为网盘（需通过插件安装）的挂载点来使用。“是”即作为网盘挂

载点使用；否则不作为网盘挂载点使用。注：该项需要重启存储系统才能生效。

( 定时快照：即存储系统自动按照一定的时间间隔生成快照。

( 设置定时快照策略：即在固定时间或固定时间间隔自动执行快照的方法。

分：分钟（0-59，一小时60分钟），每分钟用*/1表示。

时：小时（0-23，一天24个小时）。（0表示0点），*表示为空。

日：天（1-31，一个月31天），*表示为空。

月：（1-12，一年12个月），*表示为空。

周：（0-6，一星期7天），*表示为空。

保留数量：表示每一种策略内保存的快照数量，如下图：每分钟自动执行一次快照，

保留120个快照（即2个小时内每1分钟一个的快照）

### 3.3.4创建快照

( “创建快照”选项卡：用于对存储系统中存储池之上已存在的文件系统手动创建快照的操作。单点选中需要创建快照的文件系统，点击“创建快照”选项卡按纽，在弹出的“创建快照”窗口中“快照名称”输入框中输入要创建的快照名称，点击“确认”按纽即可完成此文件系统快照的创建操作。

### 3.3.5 删除快照

( “删除快照”选项卡：用于对存储系统中存储池之上已存在的文件系统上已生成的快照进行删除的操作。单点选中需要删除快照的文件系统，点击“删除快照”选项卡按纽，在弹出的“删除快照”窗口中“快照列表”下方勾选需要删除的快照名称，点击“确认”按纽后在二次弹出的确认删除窗口中点击“确认”按纽即可删除勾选的快照

### 3.3.6 一键恢复

( “一键恢复”选项卡：用于将存储系统中存储池之上已存在的文件系统恢复至最近一次快照时的状态的操作。单点选中需要恢复快照的文件系统，点击“一键恢复”选项卡按纽，在弹出的“恢复”窗口中点击“确认”按纽即可恢复文件系统至最近一次快照时的状态

### 3.3.7配额

“配额”选项卡：用于将存储系统中存储池之上已存在的文件系统的用户和用户组访问使用空间做分配操作。
分为用户配额：针对某些用户设置使用空间大小权限
组配额：针对某些用户组设置使用空间大小权限

注：客户端用户前段访问的看到的空间依旧是文件系统空间值，只是使用总空间不能超过配额设置值。

### 3.3.8 设置权限

( “设置权限”选项卡：用于将存储系统中存储池之上已存在的文件系统的用户和用户组访问权限添加、修改、删除的操作。单点选中需要设置权限的文件系统，点击“设置权限”选项卡按纽，在弹出的“设置权限”窗口中进行如下操作：

( “添加”权限：在“设置权限”窗口中点击左下方的“添加”按纽，会在已有的权限列表的最上方增加一行权限的设置列表，在“用户类型”下拉选择输入框处点击选择用户类型（注：owner@为系统默认的针对用户的访问权限；group@为系统默认的针对用户组的访问权限；owner@为系统默认的针对所有用户的访问权限；user为“2.6.2	控制器 > 配置 > 用户/用户组 > 用户”设置的用户列表中的用户，可以其后的“访问权限”下拉选项中选择相应的权限；user为“2.6.1	控制器 > 配置 > 用户/用户组 > 用户组”设置的用户组列表中的用户组，可以其后的“访问权限”下拉选项中选择相应的权限），在“用户名”下拉选择输入框处点击选择用户名或用户组名，在“访问权限”下拉选择输入框处点击选择相应访问权限（注：full_control为完全控制权限；read_write为读写权限；read_only为只读权限），在在“访问设置”下拉选择输入框处点击选择允许访问或拒绝访问（注：allow为允许访问；deny为拒绝访问），点击右下方 “确认”按纽完成权限的添加。

( “修改”权限：在“设置权限”窗口中点击需要修改权限的索引ID（注：0--X）单选按纽，然后点击的左下方的“编辑”按纽，此时所选择索引ID的权限列表变为可选择状态，在“用户类型”下拉选择输入框处点击选择用户类型（注：owner@为系统默认的针对用户的访问权限；group@为系统默认的针对用户组的访问权限；owner@为系统默认的针对所有用户的访问权限；user为“2.6.2	控制器 > 配置 > 用户/用户组 > 用户”设置的用户列表中的用户，可以其后的“访问权限”下拉选项中选择相应的权限；user为“2.6.1	控制器 > 配置 > 用户/用户组 > 用户组”设置的用户组列表中的用户组，可以其后的“访问权限”下拉选项中选择相应的权限），在“用户名”下拉选择输入框处点击选择用户名或用户组名，在“访问权限”下拉选择输入框处点击选择相应访问权限（注：full_control为完全控制权限；read_write为读写权限；read_only为只读权限），在在“访问设置”下拉选择输入框处点击选择允许访问或拒绝访问（注：allow为允许访问；deny为拒绝访问），点击右下方“确认”按纽完成权限的修改。

( “删除”权限：在“设置权限”窗口中点击需要修改权限的索引ID（注：0--X）单选按纽，然后点击的左下方的“删除”按纽，此时所选择索引ID的权限列表背景色变为黄色，点击右下方“确认”按纽完成权限的删除。

## 3.4 块设备

( “块设备”菜单：用于对存储系统中存储池之上块设备（LUN）的创建、删除、设置快照、目标组、设置主机组、主机列表、一致性组、添加映射、删除映射等操作。

### 3.4.1 LUN

( “LUN”选项卡：用于对存储系统中存储池之上LUN的添加、删除、修改，启用镜像等操作

- “创建”选项卡：用于创建LUN。操作流程如下

- 点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“LUN”选项卡进入LUN相关的操作；

- 点击“创建”按纽，在弹出的“创建LUN”窗口中“名称”输入框中输入要创建的LUN的名称

- 在“存储池”下拉选择输入框处点击选择LUN创建在哪个存储池上

- 在“大小”输入框后下拉选择输入框选择大小的单位（T表示最小单位是TB、G表示最小单位是GB、M表示最小单位是MB）并在输入框内输入要创建文件系统的大小

- 在“块大小”下拉选择输入框处点击选择文件系统默认的数据块大小

- 在“去重、压缩”选择输入框处点击选择文件系统是否开启功能和模式，默认关闭。

- 在“自动精简配置”处选择是否启用精简配置的文件系统。默认推荐不使用精简配置

- 在“VM标识”处选择是否开启功能。默认关闭。（此功能对应存储虚拟化功能使用）

- 点击确认完成lun创建。

- “删除”选项卡：用于删除已经创建的LUN。操作流程如下

点击选中块设备，点击“删除”在弹出的“删除lun ”的会话框点击确认即可完成文

件系统的删除操作
注：对于有快照、映射的lun，有时需勾选“强制删除”多选框才能完成lun的删除，删除

操作需谨慎操作，删除lun后原有lun内的数据将被删除！！

- “修改”选项卡：用于在存储系统中存储池之上已存在的lun的容量、去重、压缩、快照等选项进行修改的操作。

- 单点选中需要修改的lun，点击“修改”选项卡按纽，在弹出的“修改lun”窗口中“容量”输入框中输入修改后的容量。
（注：修改值不能低于当前划分空间值）

- 在“去重”下拉选择输入框处点击选择文件系统支持的去重选项

- 在“压缩”下拉选择输入框处点击选择文件系统需要支持的压缩类型

- 在“自动精简配置”处选择是否启用精简配置的文件系统。默认推荐不使用精简配置

- 在“定时快照”勾选即为开启定时快照功能并人为设置自动快照的周期，系统默对lun不拍摄快照。

- 修改完成点击确认

( 相关参数解释：

( 名称：文件系统在存储系统内的标识名称。

( 定时快照：即存储系统自动按照一定的时间间隔生成快照。

( 设置定时快照策略：即在固定时间或固定时间间隔自动执行快照的方法。

分：分钟（0-59，一小时60分钟），每分钟用*/1表示。

时：小时（0-23，一天24个小时）。（0表示0点），*表示为空。

日：天（1-31，一个月31天），*表示为空。

月：（1-12，一年12个月），*表示为空。

周：（0-6，一星期7天），*表示为空。

保留数量：表示每一种策略内保存的快照数量，上图“每五分钟”快照策略：每5分钟自动执行一次快照，保留24个快照（即2个小时内每5分钟一个的快照）

### 3.4.2 快照

(  快照“创建快照”：对选中的LUN进行手动快照的创建操作。具体操作：选中要创建快照的LUN，点击“创建快照”按纽，在弹出的“创建快照”对话框中“快照名称”输入框中输入快照名称，点击“确认”按纽完成创建快照的操作。

( 快照“删除快照”：对选中的LUN进行快照的删除操作。具体操作：选中删除快照的LUN，点击“删除快照”按纽，在弹出的“删除快照”对话框中“快照列表”处勾选要删除的快照名称，点击“确认”按纽完成删除快照的操作。

### 3.4.3 映射

- “添加映射”选项卡：用于对块设备添加映射导出，确保客户端正常扫描到存储lun。操作流程如下

- 点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“映射”选项卡进入LUN映射相关的操作；

- 单击选中要添加映射的LUN，点击“添加映射”按纽

- 在弹出的“添加映射”窗口中“目标组”下拉选择输入框处点击选择目标端口组
注：目标组内包含信息是存储端的ISCSI__iqn或FC_wwn 。

- 在“主机组”下拉选择输入框处点击选择主机端口组
注：主机组内包含信息是客户端服务器的ISCSI__iqn或FC_wwn 。

- 点击“确认”按纽即可完成对此选择LUN的映射的添加。

( LUN“删除映射”：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“LUN”选项卡进入LUN相关的操作；单击选中要删除映射的LUN，点击“删除映射”按纽，在弹出的“删除映射”窗口中“映射列表”区域下“索引ID”单选按纽对应的映射条目，然后点击“确认”按纽即可删除此LUN的映射。

- “删除映射”选项卡：用于对块设备添加映射导出的删除。操作流程如下

- 点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“映射”选项卡进入LUN映射相关的操作；

- 单击选中要删除映射的LUN，点击“删除映射”按纽，在弹出的“删除映射”窗口中“映射列表”区域下“索引ID”单选按纽对应的映射条目

- 然后点击“确认”按纽即可删除此LUN的映射。

### 3.4.4 目标组

- “创建”选项卡：用于“创建”目标组。操作流程如下

- 点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“目标组”选项卡进入相关的操作；

- 点击“创建”按纽，在弹出的“创建目标组”窗口中“名称”输入框中输入目标组的名称，点击“确认”按纽完成目标组的创建

- “删除”选项卡：用于“删除”目标组。操作流程如下

- 点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“目标组”选项卡进入相关的操作；

- 点选中要删除的目标组，点击击“删除”按纽，在弹出的“删除目标组”窗口击“确认”按纽完成目标组的删除。

- “增加组员”选项卡：用于对创建的目标组添加组成员，一个目标组可以添加多个目标端口作为目标组成员；操作流程如下
注：以iqn.开头的端口为iscsi端口，以wwn.开头的端口为光纤通道端口

- 点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“目标组”选项卡进入相关的操作；

- 单击选中要增加成员的目标组，点击“增加成员”按纽，在弹出的“添加目标组成员”窗口中的“目标”下拉选择输入框处点击选择需要加入目标组的端口。

- 点击“确认”按纽完成目标组成员的添加。

- “删除组员”选项卡：用于对创建的目标组删除已添加的组成员，可以同时删除多个；操作流程如下
注：以iqn.开头的端口为iscsi端口，以wwn.开头的端口为光纤通道端口

- 点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“目标组”选项卡进入目标组相关的操作；

- 单击选中要删除成员的目标组，点击“删除成员”按纽，在弹出的“删除目标组成员”窗口中“目档组成员”区域下单选按纽选择要删除的目标组成员，然后点击“确认”按纽即可删除此目标组成员

### 3.4.5 主机组

( “主机组”选项卡：用于对服务器主机端口组的创建、删除、增加成员、删除成员的操作。

( “创建”主机组：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“主机组”选项卡进入相关的操作；点击“创建”按纽，在弹出的“创建主机组”窗口中“名称”输入框中输入主机端口组的名称，点击“确认”按纽完成主机组的创建

( “删除”主机组：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“主机组”选项卡进入相关的操作；单击选中要删除的主机组，点击“删除”按纽，在弹出的“删除主机组”窗口中点击“确认”按纽完成主机组的删除（注：如果存储系统是US83X0系列，请勾选“只在本地删除”选项）

( 主机组“增加成员”：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“主机组”选项卡进入相关的操作；单击选中要增加成员的主机组，点击“增加成员”按纽，在弹出的“增加主机组成员”窗口中的“启动器”下拉选择输入框处点击选择需要加入主机组的端口，点击“确认”按纽完成目标组成员的添加；或者也可以“启动器”下拉选择输入框处点击选择“手动输入”后的输入框中直接输入主机端口地址（注：1.一个主机端口组可以添加多个主机端口作为主机组成员；2.以iqn.开头的端口为iscsi端口，以wwn.开头的端口为光纤通道端口）

( 主机组“删除成员”：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“主机组”选项卡进入主机组相关的操作；单击选中要删除成员的主机组，点击“删除成员”按纽，在弹出的“删除主机组成员”窗口中“主机组成员”区域下单选按纽选择要删除的主机组成员，然后点击“确认”按纽即可删除此主机组成员

### 3.4.6 主机列表

( “主机列表”选项卡：用于查看、添加和删除成员主机，FC-SAN网络环境时所有主机会自动出现在主机列表中，IP-SAN网络环境时只有主机发出Disovery请求时才会出现在主机列表中。

( “添加”主机：手动添加用于标识主机的FC-SAN的发起端WWN地址和IP-SAN的发起端iqn地址。具体操作：点击“添加”按纽，在弹出的“添加主机成员”对话框中“主机成员名称：”输入框中输入WWN地址或iqn地址，点击确认完成操作。

( “删除”主机：删除用于标识主机的FC-SAN的发起端WWN地址和IP-SAN的发起端iqn地址。具体操作：单击选中要删除的发起端主机地址，点击“删除”按纽，在弹出的“删除主机成员”对话框中点击“确认”完成操作。

### 3.4.7 一致性组

( “一致性组”选项卡：用于多个块设备创建快照。

( “创建”一致性组：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“一致性组”选项卡的创建按钮，输入用户名，选择存储池，选择块设备，点击确认

( “删除”一致性组：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“一致性组”选项卡，选中要删除的一致性组，点击删除，在弹出的删除对话框中，点击确认

( “修改”一致性组：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“一致性组”选项卡，选中要修改的一致性组，点击修改，勾选或不勾选“是否设置自动快照”和自动快照的周期，然后点击“确认”按纽即可完成一致性组的修改操作 (注：系统默认的快照策略为每天自动为文件系统创建一个快照)

( 一致性组“增加组员”：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“一致性组”选项卡进入相关的操作；单击选中要增加成员的一致性组，点击“增加成员”按纽，在弹出的“增加主机组成员”窗口中的“LUN列表”下拉选择输入框处点击选择需要加入的LUN，点击“确认”按纽完成目标组成员的添加

( 一致性组“删除成员”：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“一致性组”选项卡进入一致性组相关的操作；单击选中要删除成员的一致性组，点击“删除成员”按纽，在弹出的“删除一致性组成员”窗口中“一致性组成员”区域选择要删除的一致性组成员，然后点击“确认”按纽即可删除此一致性组成员

( 一致性组“创建快照”：点击“块设备”菜单后，在“块设备”设置区域点击“一致性组”选项卡进入一致性组相关的操作；单击选中要创建快照的一致性组，点击“创建快照”按钮，在弹出的“创建快照”窗口中，输入快照名称，点击确认即可创建一致性组快照

## 3.5 iSCSI

( “iSCSI”菜单：用于对存储系统中iSCSI目标端口和服务器主机中iSCSI启动器端口的创建、删除、设置等操作。

### 3.5.1 目标

( “目标”选项卡：用于对存储系统中iSCSI目标端口的创建、删除、上线、下线等操作。

( “创建”iSCSI目标端口：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“目标”选项卡进入iSCSI目标端口的相关的操作；点击“创建”按纽，在弹出的“创建Target”窗口中“认证方式”下拉选择输入框处点击选择认证方式（注：单向CHAP：单向质询握手身份验证协议，一般在服务端加密，使用行业标准的 Message Digest 5 (MD5) 哈希方案来对响应加密；双向CHAP：双向质询握手身份验证协议，一般在服务端和客记端双向加密，使用行业标准的 Message Digest 5 (MD5) 哈希方案来对响应加密；不设置认证：不设置加密认证），点击“确认”按纽，系统会自动生成一个以“iqn.”开头的iSCSI目标端口地址

( “删除”iSCSI目标端口：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“目标”选项卡进入iSCSI目标端口的相关的操作；单击选中需要删除的iSCSI端口，点击“删除”按纽，在弹出的“删除Target”窗口中点击“确认”按纽完成iSCSI目棣端口的删除（注：如果存储系统是US83X0系列，请勾选“只在本地删除”选项）

( “上线”iSCSI目标端口：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“目标”选项卡进入iSCSI目标端口的相关的操作；单击选中下方iSCSI目标端口列表中状态为“offline”的端口，点击“上线”按纽，在弹出的“上线Target”窗口中点击“确认”按纽完成iSCSI端口的上线操作

( “下线”iSCSI目标端口：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“目标”选项卡进入iSCSI目标端口的相关的操作；单击选中下方iSCSI目标端口列表中状态为“online”的端口，点击“上线”按纽，在弹出的“下线Target”窗口中点击“确认”按纽完成iSCSI端口的下线操作

### 3.5.2 启动器

( “启动器”选项卡：用于对服务器主机中iSCSI启动器端口在存储系统中标识的创建、删除等操作。

( “创建”iSCSI启动器端口：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“启动器”选项卡进入iSCSI主机启动器端口的相关的操作；点击“创建”按纽，在弹出的“创建Initiator”窗口中“名称”输入框中输入服务器的iSCSI启动器名称（注：在windows(以windows server 2008为例)控制面板中的“管理工具”中，直接点击“iSCSI发起程序”，点击“配置”选项卡，“发起程序名称”输入框中的名称复制出来就可作为此处启动器名称；或Linux系列下使用“cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi”输出的内容作为启动器名称。）在“认证方式”下拉选择输入框处点击如果选择“chap”认证方式（注： CHAP：质询握手身份验证协议，一般在服务端加密，使用行业标准的 Message Digest 5 (MD5) 哈希方案来对响应加密），则在“用户名”输入框中输入chap认证用户名，在“密码”和“确认密码”输入框中输入两次相同密码，点击“确认”按纽就可以完成iSCSI启动器地址的创建；或者在“认证方式”下拉选择输入框处点击选择“不认证”，点击“确认”按纽就可以完成iSCSI启动器地址的创建

( “删除”iSCSI启动器端口：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“启动器”选项卡进入iSCSI启动器端口的相关的操作；单击选中需要删除的iSCSI启动器端口，点击“删除”按纽，在弹出的“删除Initiator”窗口中点击“确认”按纽完成iSCSI启动器端口的删除（注：如果存储系统是US83X0系列，请勾选“只在本地删除”选项）

### 3.5.3 目标门户组

( “启动器”选项卡：用于指定目标所在主机的IP地址，用户客户端发现是只发现指定目标的主机

( “创建”目标门户组：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“目标门户组”选项卡进入iSCSI目标门户组的相关的操作；点击“创建”按钮，在弹出的“创建目标门户组”弹框中输入名称和要指定的目标所在的主机IP地址，可以为一个，也可以为多个，中间用分隔符或回车键分隔就行

( “删除”目标门户组：点击“iSCSI”菜单后，在“iSCSI”设置区域点击“删除门户组”选项卡进入iSCSI目标门户组的相关的操作；点击“删除”按钮，在弹出的“删除目标门户组”弹框中点击确认即可删除（可勾选强制删除）

## 3.6 NFS导出

- “NFS”菜单：用于对“3.3.1	控制器 > 存储 > 文件系统 > 创建文件系统”创建完成的文件系统针对Unux、Linux系统进行NFS文件系统导出的创建、修改、删除等相关操作。

### 3.6.1创建

- “创建”选项卡：用于对文件系统创建NFS导出，操作流程如下。

- 点击“创建”按钮，在弹出的“创建NFS导出”窗口中“导出名称”下拉选择输入框处点击选择要进行导出操作的文件系统名称。

- 在“只读访问”、“读写访问”、“root权限”多行输入框中输入IP地址段或单个IP地址进行访问权限的设置，点击“确认”按纽完成创建NFS导出
注意：对相同的客户，读写权限覆盖只读权限；
      输入框为none，代表不配置该权限，即没有客户端具有此权限；
      输入框内容为*，代表所有用户都具有该权限；
      输入框内容为ip或者ip地址段，则该ip或者ip地址段具有该权限；
      只读和读写不权限内容不能相同，不同的IP段或IP地址间用英文输入法的逗号分隔。

### 3.6.2 删除

- “删除”选项卡：用于删除已创建的文件系统NFS，操作流程如下。

- 在NFS导出列表中单击选中需要删除的NFS导出，点击“删除”选项卡按纽，在弹出的“删除NFS导出”窗口中点击“确认”按纽即可删除此NFS导出

### 3.6.3 修改

- “修改”选项卡：用于对已经创建的文件NFS导出访问权限的修改，操作流程如下

- 在NFS导出列表中单击选中需要修改的NFS导出，点击“修改”选项卡按纽，在弹出的“修改NFS导出属性”窗口中“只读访问”、“读写访问”、“root权限”多行输入框中输入修改或增减的IP地址段或单个IP地址，点击“确认”按纽即可完成此NFS导出属性的修改。

## 3.7 CIFS导出

- “CIFS”选项卡：用于对“3.3.1	控制器 > 存储 > 文件系统 > 创建文件系统”创建完成的文件系统针对以windows为主的系统进行CIFS文件系统共享的创建、修改、配置域环境模式等相关操作。

### 3.7.1 创建

- “创建”选项卡：用于对文件系统创建CIFS导出，操作流程如下。

- 在“共享”设置区域点击“创建”选项卡，在弹出的“创建CIFS共享”窗口中“文件系统”下拉选择输入框处点击选择要进行共享操作的文件系统名称。

- 在“共享名称”输入框中输入共享访问名称

- 在“匿名访问”和“隐藏共享”下拉选择输入框处点击选择“yes”或“no”让此共享支持或不支持匿名访问和隐藏共享，点击确认完成共享文件系统的设置。

### 3.7.2 删除

- “删除”选项卡：用于删除已创建的文件系统CIFS，操作流程如下。

- 在“共享”设置区域下方共享文件系统列表中单击选中需要删除的共享文件系统，点击“删除”按纽，在弹出的“删除CIFS共享”窗口中点击“确认”按纽即可删除共享文件系统。

### 3.7.3 修改

- “修改”选项卡：用于对已经创建的文件CIFS导出访问的修改，操作流程如下

- 点在“共享”设置区域下方共享文件系统列表中单击选中需要修改的共享文件系统，点击“修改”按纽，在弹出的“修改CIFS共享”窗口中 “共享名称”输入框中输入修改后共享访问名称。

- 在“匿名访问”和“隐藏共享”下拉选择输入框处点击选择“yes”或“no”让此共享支持或不支持匿名访问和隐藏共享，点击确认完成共享文件系统的修改。

### 3.7.4 域/工作组

(  “设置域/工作组”按纽：用于设置文件系统的权限验证是基于工作组模式还是域模式（注：两者主要区别在于：工作组模式CIFS共享验证通过“2.6 用户/用户组”设置的存储系统内部用户验证访问权限，域模式则调用域控制器上的用户权限的LDAP数据库验证用户访问权限，US系统存储默认采用工作组模式）。

域模式的操作如下：点击“域/工作组”选项卡下方“设置域/工作组”按纽，弹出“设置域/工作组”窗口，“在认证模式”下拉选择输入框处点击选择“域模式”

在新的弹出窗口中“用户”输入框中输入域控制器管理员的用户名（一般为“administrator”），在“密码”输入框中输入域控制管理员密码，在“域名”输入框中输入根域域名，在“域控制器”输入框中输入域控制器的域名，点击“确认”按纽，如果下方状态“认证模式”显示为“域模式”并且“用户组”为根域域名认证模式已设置 为域模式。

## 3.8 FTP配置

( “FTP配置”菜单：用于启用和禁用存储系统的FTP功能及对FTP功能访问权限的更改配置操作。

### 3.8.1 配置FTP

( 配置FTP：点击“FTP配置”菜单后，在“FTP配置”设置区域点击“配置FTP”选项卡按纽，在弹出的“配置FTP服务”窗口中“匿名访问”、“写权限”、“匿名上传”、“CHROOT” 下拉选择输入框处点击选择“YES”或“NO”设置相应的功能（“匿名访问”指使用默认用户“anonymous”访问FTP空间，密码为空，此选项较不安全；“写权限”指使用户通过FTP用户和密码访问FTP空间，可以上传文件；“匿名上传”指使用默认用户“anonymous”访问FTP空间，密码为空，并且可以上传文件，此选项较不安全，“CHROOT”指存储系统控制本地用户是否能够切换到用户home以外的目录，此选项为了增加系统的安全性）

## 3.9 智能分层

( “智能分层”菜单：用于配置智能分层状态的开启和关闭及查看智能分层状态和缓存命中率。

( “智能分层”相关名词解释：

( 名字：用于标识磁盘位置及类型。如上图，OmniCache在控制器机箱内部，一般为PCI-E 的SSD或多个SATA SSD组成的OmniCache磁盘组。

( 类型：名字为“OmniCache”类型为“Cache”的磁盘通常作为大容量二级读缓存，用于提升存储池读性能；SAS_SSD通常作为写缓存加速，用于提升存储池的同步写性能。

( 容量：磁盘空间大小。

( 产品ID：为磁盘具体型号。

( 生产商ID：为具体生产厂家。

(  “智能分层”选项卡：“刷新”按纽用于刷新名字、类型、容量、产品ID、生产商ID的显示状态；“状态-开启”按纽成当前显示状态时说明存储池读写缓存状态处于开启状态，点击“状态-开启”按纽，在弹出的“开启/关闭智能分层”对话框中“智能分层：”选项点选“关闭”然后点击“确认”按纽即可关闭存储池智能分层功能；“状态-关闭”按纽成当前显示状态时说明存储池读写缓存处于关闭状态，点击“状态-关闭”按纽，在弹出的“开启/关闭智能分层”对话框中“智能分层：”选项点选“开启”然后点击“确认”按纽即可开启存储池智能分层功能。

(  “命中率”选项卡：用于查看热点数据被读写缓存命中的概率，采样频率为5秒一次。

## 3.10 镜像

( “镜像”菜单：用于对存储系统中“镜像”高级软件功能的启用、关闭和文件系统针对镜像创建、修改、删除等相关操作。

### 3.10.1 会话

( “会话”选项卡：用于配置镜像会话，对于异地镜像，应先配置会话。

( “绑定”按纽：配置镜像会话。具体操作：点击“绑定”按纽，在弹出的“建立ssh会话”的对话框中“对端IP”输入框中输入别一台存储（或别一个存储控制器）的IP地址，在“密码”输入框中输入别一台存储（或别一个存储控制器）的admin用户密码，点击“确认”完成操作。

( “删除”按纽：删除镜像会话。具体操作：单击选中想要删除的会话，点击“删除”按纽，在弹出的“删除ssh会话”的对话框中点击“确认”完成操作。

### 3.10.2 启用

( 启用镜像：点击“镜像”菜单后，在“镜像”设置区域点击“启用”选项卡按纽，在弹出的“开启mirror”窗口中点击“确认”按纽即可启用mirror软件功能。

### 3.10.3 关闭

( 关闭镜像：点击“镜像”菜单后，在“镜像”设置区域点击“关闭”选项卡按纽，在弹出的“关闭mirror”窗口中点击“确认”按纽即可关闭mirror软件功能。

### 3.10.4 增加

( 增加镜像：点击“镜像”菜单后，启用mirror软件功能后，点击“增加”选项卡按纽，在弹出的“增加镜像”窗口中“源端”下拉选择输入框处点击选择需要镜像的当前操作的存储中的文件系统或LUN，在“目标端”输入框中输入远端另一台存储系统中要创建的文件系统或LUN的名称，在“目标主机IP”下拉选择框中选择在“3.10.1	会话”中配置的镜像会话，在“同步策略”处选择“时间间隔”或者自定义镜像时间，点击“确认”按纽即可完成文件系统或LUN的镜像增加操作。

### 3.10.5 修改

( 修改镜像：点击“镜像”菜单，在启用mirror软件功能后，单点选中要修改的文件系统或LUN镜像列表中需要修改的镜像文件系统或LUN，点击“修改”按纽，在弹出的“修改镜像”窗口中在“目标端”输入框中输入远端另一台存储系统中要修改的文件系统的名称，在“目标主机IP”下拉选择框中选择在“3.10.1 会话”中配置的镜像会话，在“同步策略”处选择“时间间隔”或者自定义镜像时间，点击“确认”按纽即可完成文件系统或LUN的镜像修改操作

### 3.10.6 移除

( 移除镜像：点击“镜像”菜单后，启用mirror软件功能后，单点选中要修改的文件系统或LUN镜像列表中需要修改的镜像文件系统或LUN，点击“移除”按纽，在弹出的“移除镜像”窗口中点击“确认”按纽即可完成操作。

# 第4章

# 控制器 > 诊断

## 4.1 日志

- “日志”菜单主要分类的显示存储系统各个级别的日志。

- “日志”菜单下的“下一页”选项卡按纽用于方便的显示较早一页的日志。

- “日志”菜单下的“下一页”选项卡按纽用于方便的显示较当前日志较新的日志。

- “日志”菜单下的“最新”选项卡按纽用于方便的显示最新的日志。

## 4.2 诊断

- “诊断信息”菜单： “生成”按纽用于自动的生成诊断信息存放于UNC路径：\\控制器IP\USPX\ diag，方便的复制出所以诊断信息

- 生成诊断信息：点击“诊断信息”菜单，在右侧“诊断信息”操作区域下方点击“生成”按纽即可在UNC地址：\\控制器IP\USPX$\diag下生成诊断信息

## 4.3 事件/提醒

- 事件/提醒功能是时刻监控系统，当系统发生故障或系统出错时，系统会自动生成错误信息，并以邮件的方式发给配置好的接收者，还会在事件信息栏中显示生成的错误提醒信息。事件/提醒分为五个模块，下面分别详细介绍各个模块的功能和用法。

- 配置信息需要用户手动配置信息，根据框架的提示信息配置，以下是配置的详细步奏：

事件监控级别：用户可以选择严重，或者选择一般，如果用户选择严重，系统将监控严重的错误，如果选择一般，系统将监控一般的错误，选择什么等级，系统就监控什么等级的错误。

SMTP服务器：即简单邮件传输协议，它是由TCP提供的可靠的数据传输服务把邮件发信人的邮件服务器传信到收件人的邮件服务器。输入格式如腾讯的SMTP服务器请输入 smtp.qq.com。

- 注：有的邮件服务器由于你开通的时间较短，不能用来当SMTP服务器，建议使用企业邮箱服务器。

- 用户：输入您邮箱的用户名，如 zhuhua@dhcc.com.cn

- 密码：输入您邮箱的密码，如123456

- 发送邮箱：输入您邮箱的用户名，跟输入用户一样，如 zhuhua@dhcc.com.cn

- 接收邮箱：您可以输入多个邮箱的用户名，每行只能输入一个用户名，以回车换行分隔，如 
liujun@163.com
zhuhua@dhcc.com.cn
zengming@sina.com

- 配置信息具体添加如图：添加完成后点击确认按钮，为避免每次开机都得配置信息，建议配置好了信息点击保存配置按钮。

- 点击启动按钮，再点击确认按钮，当启动按钮禁掉了，说明事件/提醒服务已经开启了。

- 点击停止按钮，再点击确定按钮，如果原先开启了，此时原本禁掉的启动按钮将不再禁掉。

- 当系统产生事件信息时，显示栏会出现红色的字体，此时用户可以点击清除事件信息按钮，即事件信息全部被清除，如果没有事件信息，此按钮处于禁掉状态。

- 当用户配置好了配置的信息，用户可以点击发送测试邮件来确定是否能接收系统邮件,如果邮件收到，说明配置成功，否则说明配置不成功。

- 注：发送测试邮件不管事件/提醒服务是否开启，只要配置好了配置里面的信息，就能发送测试邮件，双控系统只需在一端配置即可，对端会自动同步您的配置。